Navýšení sociálního zázemí – koupaliště Riviéra

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA DODÁVKU

JEDNOTNÉ PARAMETRY:	dodávka 2 x každý typ

rozměr min. 5,9 x 2,3 m

barva vnějšího pláště světle šedá např. RAL 9006 nebo obdobná

barva vnitřního prostoru bílá

uzamykatelné vstupní dveře

přímotop

osvětlení

typ WC ŽENY: 	min. 5 x WC

min. 2 x umyvadlo

orientace vstupu a okna na kratší straně viz vzor

bojler pro ohřev TUV

příprava na připojení voda, kanalizace, el. energie

sanitární vybavení v nabízeném počtu

dělící stěny vč. dveří,

vodovodní baterie

ventilátory

typ WC MUŽI: 	min. 4 x WC

min. 2 x umyvadlo

min. 4 pisoár

orientace vstupu a okna na kratší straně viz vzor

bojler pro ohřev TUV

příprava na připojení voda, kanalizace, el. energie

sanitární vybavení v nabízeném počtu

dělící stěny vč. dveří,

vodovodní baterie

ventilátory

typ SKLAD: 	orientace vstupu a okna na kratší straně

příprava na připojení el. energie

POZN. Předložené vzorové půdorysy mohou být upraveny v závislosti na typovém výrobku při splnění výše uvedených minimálních požadavků. K nabídce dodavatel přiloží položkový rozpočet jednotlivých typů vč. celkové ceny za dopravu na místo.